#### Z/720/01

DOMEG & V s.r.o.

Luleč 419, 683 03 Luleč

Registr rizik

Název stavby:

Převzal:

Firma: …………….    datum: ……………. 2015      jmeno: …………………     podpis: …………………..

Předal:

Firma: DOMEG&V s.r.o.   datum: ……… 2015      jmeno: ing. Petr Kotinský    podpis: …………………..

| DOMEG & V s. r. o. |
| --- |
| dopravní stavby, zemní práce s mechanizací |
| Posuzovaný objekt | Činnost (nebezpečí) | poř. č. | Rizika | Vyhodnocení závažnosti rizika | Opatření k eliminaci rizik(a) | Vazba k Pro-gramům BOZP |
|  |  |  |  | P | Z | N | R | míra rizika |  |  |
| Stavba - pracovníci | Práce s ručním nářadím | 24 | * úder do ruky, přimáčknutí, otlaky, zhmožděniny, podlitiny, při nežádoucím kontaktu nářadí s rukou pracovníka; * zranění úderem a pádem nářadí působící kinetickou energií - zasažení druhé osoby zdržující se v nebezpečné blízkosti; | 3 | 1 | 3 | 9 | akceptovatelné | * používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí; dodržování zákazu používání poškozeného nářadí; * udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky; * zajištění přiměřeného pracovního prostoru; |  |
| Stavba - pracovníci | Práce s ručním nářadím | 25 | * úrazy očí ; | 2 | 4 | 3 | 24 | mírné | * používání nepoškozeného nářadí s dobrým ostřím u sekáčů; * pevné uchycení násady, zajištění proti uvolnění klíny ap.; * hladký tvar úchopové části nářadí, bez prasklin; * udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí; jejich, ochrana před olejem a mastnotou; * pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce; |  |
| Stavba - pracovníci | Práce s ručním nářadím | 26 | * zasažení pracovníka uvolněným nástrojem kladivem, hlavicí apod. z násady; | 2 | 2 | 3 | 12 | mírné | * nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.); |  |
| Stavba - pracovníci | Staveniště, pracoviště - pohyb osob | 35 | * zakopnutí, podvrtnutí nohy, naražení, zachycení o různé překážky a vystupující prvky v prostorách stavby | 3 | 2 | 3 | 18 | mírné | * odstranění komunikačních překážek o které lze zakopnout - šroubů vík a zvýšených poklopů nad úroveň podlahy, hadic, kabelů ; |  |
| Stavba - pracovníci | Staveniště, pracoviště - pohyb osob | 36 | * uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých komunikacích a na venkovních staveništních prostorách | 4 | 3 | 3 | 36 | mírné | * vhodná volba tras, určení a zřízení vstupů na stavbu, staveništních komunikací a přístupových cest, chodníků ; * jejich čistění a udržování zejména v zimním období a za deštivého počasí; * v zimním období odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový posyp; |  |
| Stavba - pracovníci | Staveniště, pracoviště - pohyb osob | 37 | * propíchnutí chodidla hřebíky a prořezání podrážky obuvi jinými ostrohrannými částmi | 2 | 2 | 2 | 8 | akceptovatelné | * včasný úklid a pořádek na pracovišti |  |
| Stavba - pracovníci | Staveniště, pracoviště - pohyb osob | 38 | * pád do hloubky | 2 | 3 | 3 | 18 | mírné | * opatření volných okrajů výkopů, přechodových lávek, a můstků zábradlím příp. nápadnou překážkou; * zřídit pomocné stupně pro nutnou chůze po svahu; * volba vhodné trasy při chůzi po svahu; |  |
| Stavba - pracovníci | Nebezpečné otvory a jámy | 41 | * pád osob do prohlubní, šachet, kanálů, otvorů, jam; * propadnutí nedostatečně pevnými a únosnými poklopy a přikrytím otvorů; * propadnutí neúnosnými prvky a konstrukcemi umístěnými na pochůzných plochách staveniště; | 2 | 3 | 3 | 18 | mírné | * zabezpečení nebezpečných prohlubní, otvorů apod dostatečně únosnými poklopy, přikrytím, nápadnou překážkou nebo pevným zábradlím; * poklopy zajištěné proti horizontálnímu posunutí; |  |
| Stavba - pracovníci | Působení povětrnostních a přírodních vlivů | 44 | * prochladnutí pracovníka v zimním období při práci na venkovních nechráněných prostranstvích | 2 | 2 | 2 | 8 | akceptovatelné | * zajištění teplých nápojů viz S – 2/2002; * přestávky práci v teplé místnosti; |  |
| Stavba - pracovníci | Působení povětrnostních a přírodních vlivů | 45 | * přehřátí, úpal v letním období; | 2 | 2 | 2 | 8 | akceptovatelné | * poskytování chladných nápojů viz S – 2/2002; * přestávky v práci; |  |
| Stavba - pracovníci | Výkopové práce | 58 | * zavalení, zasypání a udušení pracovníků při vstupu a práci ve výkopech; | 3 | 4 | 4 | 48 | mírné | * zajištění stěn výkopů proti při sesutí stěn od hloubky 1,30 m (resp. 1,50 m v nezastavěném území) pažením nebo svahováním dle projektu a skutečného stavu, fyzikálně mechanických vlastností zeminy a místních podmínek; * kontrola stěn výkopu, pažení před vstupem, vyloučení vstupu osob do nezajištěného výkopu; * nevytváření převisů, odstranění kamenů apod. ve stěně; * nezatěžování hrany výkopu (volný pruh min. 50 cm) a to ani vykopanou zeminou, materiálem ani provozem strojů není-li zřízeno spolehlivé pažení, štětová stěna apod.; * vyloučení vstupu pracovníků do výkopu s nezajištěnými stěnami (strojně hloubenými) při větší hloubce než 1,3 resp. 1,5 m; * podle potřeby odvodnění výkopu, resp. terénu podél výkopu; * správný postup odstraňování pažení; * zřízení žebříků (popř. ramp, schodů) pro bezpečný sestup a výstup do výkopu a pro rychlé opuštění výkopu v případě vzniku nebezpečí; |  |
| Stavba - pracovníci | Výkopové práce | 59 | * pád pracovníků příp. jiných osob do výkopů z okrajů stěn; | 2 | 4 | 3 | 24 | mírné | * ohrazení výkopů nebo zajištění výkopů proti pádu osob jinou nápadnou překážkou na stavbách v případě, kdy je výkop v blízkosti komunikací nebo kde se v blízkosti výkopu na stavbě pracuje; na venkovních prostranstvích se zřídí uvedená opatření proti pádu občanů vždy; * zřízení bezpečných přechodových lávek a můstků; |  |
| Stavba - pracovníci | Výkopové práce | 60 | * poškození a narušení podzemních vedení | 3 | 4 | 4 | 48 | mírné | * identifikace a vyznačení podzemních vedení, jejich vytýčení před zahájením zemních prací, omezení strojní vykopávky v blízkosti potrubí nebo kabelů, dodržování podmínek stanovených provozovateli vedení při provádění strojních vykopávek; * obnažování potrubí a kabelů provádět ručně se zvýšenou opatrností; * obnažené potrubí zajistit proti průhybu, vybočení a rozpojení; |  |
| Stavba - pracovníci | Výkopové práce | 61 | * ohrožení až ztráta stability objektů, základů apod. v blízkosti výkopů | 2 | 4 | 2 | 16 | mírné | * dodržování postupu dle projektu a dodavatelské dokumentace, vykopávka prováděná po částech, včasné prozatímní popř. trvalé zajištění stability objektu |  |
| Stavba - pracovníci | Výkopové práce | 62 | * pád předmětu, kamene apod. na pracovníka ve výkopu | 2 | 3 | 2 | 12 | mírné | * zajištění nebo odstranění balvanů, zbytků stavebních konstrukcí ve stěnách výkopu |  |
| Stavba - pracovníci | Výkopové práce | 63 | * mikrobiologické riziko (možnost nákazy lektospirózou) | 1 | 3 | 3 | 9 | akceptovatelné | * dodržování osobní hygieny při práci, * použití speciálních ochraných pomůcek |  |
| Stavba - pracovníci | Ruční nářadí | 66 | * sečné, řezné, bodné, tržné rány, přimáčknutí, otlaky, odřeniny, zhmožděniny, podlitiny, při nežádoucím (všeobecná nebezpečí pro všechny druhy nářadí); * pád nářadí ze zvýšených pracovišť, naražení, zhmožděniny, tržné a bodné rány; zasažení pracovníka nářadím | 3 | 1 | 3 | 9 | akceptovatelné | * používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí; * zajištění možnosti výběru vhodného nářadí; dodržování zákazu používání poškozeného nářadí; * neukládání nářadí do blízkosti volných okrajů podlah lešení, zvýšených pracovišť, podest, konstrukcí apod.; * udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky; * zajišťování nářadí proti pádu používání poutek, brašen apod. při práci ve výšce; * úpravou pracoviště a organizací zajistit pokud možno práci s nářadím ve fyziologicky vhodných polohách tak, aby pracovník nemusel pracovat nářadím např. nad hlavou; |  |
| Stavba - pracovníci | Ruční nářadí | 67 | * úrazy očí (!) odlétnuvší střepinou, drobnou částicí, úlomkem, otřepem apod. (nejčastěji sekáč + kladivo); | 3 | 4 | 3 | 36 | mírné | * používání sekáčů, kladiv, palic apod. nářadí bez trhlin a otřepů; |  |
| Stavba - pracovníci | Ruční manipulace | 68 | * pád břemene na pracovníka, zasažení pracovníka pádem břemene * pád skladovaného a manipulovaného materiálu na pracovníka,zasažení pracovníka materiálem v důsledku ztráty stability stohované manipulační jednotky (stohu, hranice) a kusového materiálu | 2 | 2 | 3 | 12 | mírné | * dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytahování předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu; * dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu; * při přemísťování břemen vysokozdvižnými vozíky, popřípadě jinými zdvihacími manipulačními zařízeními vyloučit přítomnost pracovníků na břemeni a v pásmu jeho možného pádu; nepřecházet pod zdviženým břemenem; * nepřidržovat břemeno v průběhu manipulačních prací vysokozdvižným vozíkem; Dále je nutno respektovat mezinárodní manipulační značky vyjadřující správný a bezpečný způsob manipulace např.: "TĚŽIŠTĚ"; "NEPOUŽÍVAT HÁKŮ"; "MÍSTO ZAVĚŠENÍ"; "HMOTNOST LIMIT STOHOVÁNÍ", "OMEZENÍ POČTU VRSTEV VE STOHU", "NESTOHOVAT |  |
| Stavba - pracovníci | Ruční manipulace | 69 | * pád, převržení, sesunutí kusového materiálu na osobu; * nežádoucí změna polohy materiálu (pád, sesutí, posunutí, sklopení , skutálení apod. kusového materiálu) | 2 | 2 | 3 | 12 | mírné | * zajištění stabilní polohy materiálu, jeho uložení na širší plochu; * zajištění materiálu vhodnými pomůckami, které vyloučí sesunutí nebo pád a převržení; * při ručním ukládání kusového materiálu pravidelných tvarů jej skladovat jen do výše ramen popř. hlavy (max. výše 2 m), při zajištění jeho stability provázáním; * zajištění kusového materiálu podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny, provázáním zejména materiálu skladovaného nastojato, na užších hranách, trubek, rour, svazků a kotoučů atp. Pomůcky musí být dobře uchopitelné, upravené, seřízené podle hmotnosti břemene, resp. podle jeho tvaru a velikosti |  |
| Stavba - pracovníci | Ruční manipulace | 70 | * pád břemene na nohu, naražení břemenem; * zhmoždění a naražení rukou a nohou při vysmeknutí a vyklouznutí břemene z ruky; | 2 | 2 | 3 | 12 | mírné | * před zahájením manipulace zkontrolovat stav (pevnost, soudržnost, fixaci) přepravních obalů; * správné způsoby ruční manipulace; * správné uchopení břemene; * zajištění pevného uchopení břemen, použití uchopovacích otvorů, držadel; * kontrola stavu uchopovacích prvků před manipulací; * použití držadel apod. pomůcek usnadňující uchopení; |  |
| Stavba - pracovníci | Ruční manipulace | 71 | * přiskřípnutí prstů, přiražení ruky pracovníka | 2 | 2 | 3 | 12 | mírné | * předměty, které na sebe při skladování těsně doléhají a nemají části umožňující bezpečné uchopení (oka, držadla apod.),ukládat na podkladech. (jako podkladů nepoužívat kulatiny); * při ruční manipulaci s těžšími předměty používat vhodných pomůcek, ručního nářadí (např. kolečkových zvedáků) |  |
| Stavba - pracovníci | Ruční manipulace | 72 | * přetížení a namožení; * natržení nebo natažení svalů a šlach paží následkem fyzického přetížení a nepřiměřené námahy; * natržení svalů a šlach při náhlých prudkých pohybech prochladlých nerozhýbaných svalů, zejména spojených s vysokým zatížením; * vznik tříselné nebo stehenní kýly při prudkém zvednutí břemene u manipulujících, kteří mají měkké břišní svalstvo a nedostatečnou pevnost tříselných vazů, při doprovodném zvýšení nitrobřišního a nitrohrudního tlaku v důsledku zadržení dechu a nadměrného zatížení vaziva při prudkém zvedání; | 2 | 3 | 2 | 12 | mírné | * informace pracovníků o všech opatřeních, která mají být učiněna v oblasti bezpečné manipulace s břemeny, zejména o hmotnosti břemene, a o těžišti na nejtěžší straně, je-li hmotnost břemene rozložena nerovnoměrně; * výcvik a školení pracovníků o správných způsobech a postupech manipulace; * správné způsoby ruční manipulace; * nepřetěžování pracovníků, dodržování hmotnostního limitu 50 kg; * při navrhování manipulační jednotky určené pro ruční manipulaci řešit současně i počet pracovníků s ohledem na tvar, hmotnost, rozměry (zejména délku) a v případě, že manipulaci bude provádět více pracovníků určit vedoucího práce, který bude práci celé skupiny řídit a koordinovat; * vybavení pracoviště vhodnými pracovními pomůckami např.sochory, páčidly, samosvornými a jinými kleštěmi, stojany, seřizovatelnými popruhy, vozíky, přepravky, koše, klece, polohovadla, válečky, skluzy apod.; |  |
| Stavba - pracovníci | Ruční manipulace | 73 | * poškození páteře při dlouhodobějším zvedání a manipulaci s břemeny v nevhodné poloze; * poranění kloubů prudkým nekoordinovaným pohybem; * postupné k poškození kosterního aparátu, svalů, vazů i cév; * akutní nebo chronické poranění kostry, projevující se lumboischiatickými bolestmi v křížové části páteře (často následkem zvedání břemen s ohnutými zády) | 2 | 3 | 3 | 18 | mírné | * výcvik a školení pracovníků o správných způsobech a postupech manipulace; * dodržování zásad bezpeč. a zdraví nezávadného způsobu manipulace, pokud možno v poloze bez s ohnutých zad; * správné pohyby při manipulaci, (např. břemeno držet blízko těla, zvedání neprovádět trhavými pohyby, manipulace provádět pokud možno v poloze bez s ohnutých zad; apod.); * zajištění dostatečného prostoru, zejména ve vertikálním směru; * zajistit aby podlaha nebo opora nohou byla stabilní; * udržování rovné a nekluzné podlahy; * používání vhodné pracovní obuvi; * zajišťovat manipulaci v bezpečné pracovní výšce; a vhodné úrovni a umožnit, aby pracovník mohl zaujmout správnou polohu v bezpečné výšce; * zajišťovat přiměřený, popř. častější a dostatečný tělesný odpočinek a přestávky na zotavení v případě, že fyzická námaha je příliš častá nebo příliš dlouho trvající, zejména s přihlédnutím k zatížení páteře; * pokud možno vyloučit činnost při které pracovník nemůže změnit pracovní tempo; Další opatření možno stanovit dle Směrnice Rady 90/269/EHS |  |
| Stavba - pracovníci | Ruční manipulace | 74 | * pád břemene na pracovníka, přiražení rukou a nohou k úložné ploše; * přiražení břemenem v případě, kdy pracovník ponechá končetinu pod břemenem nebo mezi částmi břemene, mezi břemenem a pevnou překážkou, při posunování a válení břemene (přiražení břemenem vzniká nejčastěji při svislém ukládání břemene); * ztráta soudržnosti a rozpadnutí křehkého nesoudržného břemene, pád na nohu; | 3 | 2 | 3 | 18 | mírné | * zajištění pohybové koordinace řízením manipulačních prací určeným pracovníkem v případě manipulace s břemenem více pracovníky současně; * používání vhodných manipulačních pomůcek (pásů, popruhů, vodících lišt, manipulačních kleští, svěrek, přísavek, podsuvných válečků, kolečkových zvedáků atd.; * zajištění pevného uchopení břemen, využití uchopovacích otvorů, držadel; * kontrola stavu břemene, příp. jeho zabezpečení poškozeného břemene před ruční manipulací; * dodržování zákazu používání nevhodných, poškozených a opotřebovaných pomůcek; * pokládání těžších předmětů bez manipulačních pomůcek na podložky (proklady) vysoké alespoň 30 mm tak, aby mezi břemenem a úložnou plochou zůstala bezpečnostní mezera pro vsunutí prstů resp. vytažení ruky (prstů), aby nedocházelo ke skřípnutí nebo přiražení rukou k úložné ploše a podkladu; * připravit předem podklady (použít podložek, prokladů); K nebezpečným zatížení svalů a páteře dochází zpravidla při okamžitých max. zatížení. Za-městnanci na to doplácejí nemocemi po-hybového ústrojí a úrazy páteře. Dochází zpravidla k velkému zatížení meziobratlových plotének (proto je důležité chránit si páteř, zvláště u dospívajících osob, jejichž organismus se vyvíjí) |  |
| Stavba - pracovníci | Ruční manipulace | 75 | * pořezání rukou, píchnutí, bodnutí, odření; * zranění o povrch břemene v důsledku bodnutí či pořezání, o hrany, otřepy, hřebíky, páskovací plech, poškozený obal, třísky apod. | 2 | 2 | 3 | 12 | mírné | * úprava břemene, odstranění hřebíků, ostrých hrotů, hran; * úprava břemene, chránění ostrých hrotů, hran a jiných nebezpečných částí; * vyloučení manipulace s poškozenými obaly, s naštípnutými prkny apod.; * používání rukavic odolných proti mechanickému poškození (pořezání, píchnutí apod.) |  |
| Stavba - pracovníci | Ruční manipulace | 76 | * provádění manipulačních prací v prostorově stísněných prostorách; * přiražení prstů, ruky, lokte apod. při manipulaci přiražení končetiny k okolním předmětům, konstrukcím apod.; | 2 | 2 | 3 | 12 | mírné | * zajištění dostatečného manipulačního prostoru, udržování pořádku, odklízení odpadu; * při ukládání břemen připravit předem podklady (použít podložek, prokladů o výšce min. 3 cm) |  |
| Stavba - pracovníci | Ruční manipulace | 77 | * pád břemene na pracovníka, přiražení rukou a nohou k úložné ploše; * přiražení břemenem v případě, kdy pracovník ponechá končetinu pod břemenem nebo mezi částmi břemene, mezi břemenem a pevnou překážkou, při posunování a válení břemene (přiražení břemenem vzniká nejčastěji při svislém ukládání břemene); * ztráta soudržnosti a rozpadnutí křehkého nesoudržného břemene, pád na nohu; | 3 | 2 | 3 | 18 | mírné | * zajištění pohybové koordinace řízením manipulačních prací určeným pracovníkem v případě manipulace s břemenem více pracovníky současně; * používání vhodných manipulačních pomůcek (pásů, popruhů, vodících lišt, manipulačních kleští, svěrek, přísavek, podsuvných válečků atd.; * zajištění pevného uchopení břemen, využití uchopovacích otvorů, držadel; * kontrola stavu břemene, příp. jeho zabezpečení poškozeného břemene před ruční manipulací; * dodržování zákazu používání nevhodných, poškozených a opotřebovaných pomůcek; * pokládání těžších předmětů bez manipulačních pomůcek na podložky (proklady) vysoké alespoň 30 mm tak, aby mezi břemenem a úložnou plochou zůstala bezpečnostní mezera pro vsunutí prstů resp. vytažení ruky (prstů), aby nedocházelo ke skřípnutí nebo přiražení rukou k úložné ploše a podkladu; * připravit předem podklady (použít podložek, prokladů); |  |
| Stavba - pracovníci | Ruční manipulace | 78 | * zakopnutí, podvrtnutí nohy, zranění rukou při uklouznutí, klopýtnutí; * naražení a pád pracovníka na dopravní prostředek, na manipulační zařízení, na uložené předměty; | 2 | 2 | 3 | 12 | mírné | * rovný, nevytlučený a nekluzký povrch podlah, komunikací, ložných ploch vozidel, manipulačních prostor, * pořádek na pracovišti, odstranění vyčnívajících překážek (např. vyčnívající poklopy, víka, rohože, stupně, prahy, hadice, kabely a pohyblivé el. přívody, kotevní šrouby atd.) |  |
| Všeobecné – dopravní prostředky, mechanizace | Nakládka a vykládka dopravních prostředků | 97 | * uklouznutí, klopýtnutí podvrtnutí nohy na manipulačních a ložných plochách | 2 | 2 | 3 | 12 | mírné | * upravit a udržovat podlahové plochy ložného prostoru tak, aby nebyly kluzké; * vhodná pracovní obuv; |  |
| Všeobecné – dopravní prostředky, mechanizace | Nakládka a vykládka dopravních prostředků | 98 | * vysmeknutí a vyklouznutí břemene z rukou a následný pád břemene na nohu | 2 | 2 | 3 | 12 | mírné | * využívat v maximálně možné míře paletizace a kontejnerizace, správné pracovní postupy; vhodná obuv; * správné pracovní postupy a uchopení břemene; |  |
| Všeobecné – dopravní prostředky, mechanizace | Nakládka a vykládka dopravních prostředků | 99 | * naražení, přiražení, přiskřípnutí prstů k úložné ploše; * přiražení končetiny k okolním předmětům, konstrukcím, bočnicím vozidel při zvedání a ukládání břemen | 2 | 2 | 3 | 12 | mírné | * nejsou-li těžké předměty zajištěny proti nežádoucímu pohybu, nevstupovat pod ně a nevkládat pod ně ruce * přednostně používat vozidla vybavená zdvižnými zadními čely hydraulickými zdvihadly (rukama) a jinými vhodnými manipulačními zařízeními, |  |
| Všeobecné – dopravní prostředky, mechanizace | Nakládka a vykládka dopravních prostředků | 100 | * přiražení ruky, naražení hlavy bočnicí nebo zadním čelem při jejich otevírání případně i zavírání | 2 | 2 | 3 | 12 | mírné | * udržovat mechanismy a uzavírací elementy bočnic a zadního čela vozidel v řádném stavu; |  |
| Všeobecné – dopravní prostředky, mechanizace | Nakládka a vykládka dopravních prostředků | 101 | * pád břemene na pracovníka při zvedání a ukládání břemene v případě sesutí břemene v důsledku jeho vadného upevnění, labilní polohy nebo nesprávného způsobu odběru, po posunutí převážených břemen během jejich dopravy atd. Pozn.: Při pohybu dopravního prostředku působí na náklad rázy, vibrace, které vyvolávají zvýšení statických sil s dynamickou složkou, jejichž velikost závisí zejména na druhu, technickém stavu a vybavení dopravního prostředku, na hmotnosti nákladu, na rychlosti dopravního prostředku a velikosti jejích změn, na způsobu ložení a fixace materiálu a na druhu a stavu dopravní trasy. | 2 | 3 | 3 | 18 | mírné | * vhodný způsob uložení a upevnění břemen při přepravě, při vykládce z dopravních prostředků i při odebírání materiálu zajišťující jeho stabilitu; * vyloučení přítomnost osob nepodílejících se na vykládce a vykládce; * při manipulaci s kusovým materiálem zajistit fixaci materiálů přepravovaných v prostých paletách; * výšky stohů nákladů přepravovaných na dopravních prostředcích volit v závislosti na druhu, tvaru, rozměrech a hmotnosti manipulační jednotky, na druhu a provedení manipulačních zařízení a dopravních prostředků, nosnosti dopravních prostředcích, palet a kontejnerů, na ložné výšce dopr. prostředků, na způsobu ložení a na uspořádání manipulační jednotky; * k umožnění fixace a upnutí přepravovaných břemen na vozidlech a jiných dopravních prostředcích nutno používat upevňovací prostředky jako např. upínací pásy s napínací ráčnou a stahovací popruhy z polyesterových pásů s ráčnou, a bezp. hákem s karabinou; * při nakládání a vykládání vozidel má být ložná plocha pokud možno vodorovná, zejména pokud se provádí ruční nakládka nebo vykládka břemen s vyšším těžištěm (např. stojany s materiálem apod.); * pořadí vykládaných břemen a materiálu na ložné ploše volit tak, aby nedocházelo k jednostrannému odpružení náprav a tím k nebezpečnému naklonění ložné plochy dopr. prostředku a možnému převržení nebo sesutí nákladu; |  |
| Všeobecné – dopravní prostředky, mechanizace | Nástup a výstup do vozidla – mechanismu | 102 | * zranění nohy a pod. při sestupování a při seskoku z kabiny a ložné plochy vozidla * pád z vozidla nebo stroje při provádění čistění nebo údržby na zvýšených místech; | 3 | 3 | 2 | 18 | mírné | * pro výstup a sestup na vozidlo používat schůdky, žebříku nebo jiné rovnocenné zařízení (stupadla, nášlapné patky, přidržovat se madel apod.); * používání vhodných a bezpečných konstrukcí, prostředků a pomůcek pro zvyšování míst práce; |  |
| Všeobecné – dopravní prostředky, mechanizace | Pohyb vozidla – provoz mechanismu | 103 | * náraz nakládaného materiálu, kamene, větších pevných částí a pod. na kabinu nakládaného vozidla s možností ohrožení osob; | 2 | 2 | 2 | 8 | akceptovatelné | * při nakládání materiálu na dopravní prostředky manipulovat s pracovním zařízením nakladače pouze nad ložnou plochou tak, aby do dopr. prostředku nenaráželo; * nákladní vozidla přistavovat k nakladači tak, aby obsluha stroje otáčela pracovním zařízením nad ložnou plochou nikoliv nad kabinou vozidla; * je-li nutné při nakládání manipulovat pracovním zařízením stroje nad kabinou řidiče dopravního prostředku, nesmí se v ní zdržovat řidič ani jiné osoby; |  |
| Všeobecné – dopravní prostředky, mechanizace | Pohyb vozidla – provoz mechanismu | 104 | * sjetí vozidla - mechanismu mimo vozovku, zpevněnou komunikaci, převrácení vozidla | 2 | 3 | 3 | 18 | mírné | * vyznačení nebezpečných míst v blízkosti svahů, výkopů, jam apod. nebezpečných míst |  |
| Všeobecné – dopravní prostředky, mechanizace | Pohyb vozidla – provoz mechanismu | 105 | * náraz vozidla – mechanismu na překážku, převrácení, srážka s jiným vozidlem | 2 | 3 | 3 | 18 | mírné | * správný způsob řízení, přizpůsobení rychlosti okolnostem a podmínkám na staveništi - viz DPŘ nebo obdobný dokument * zajištění volných průjezdů na staveništi – viz. DPŘ nebo obdobný dokument * umístění vodících tabulí, dopravních kuželů apod.; * používání výstražných majáčků speciálních vozidel a stavebních strojů na komunikacích za silničního provozu |  |
| Všeobecné – dopravní prostředky, mechanizace | Pohyb vozidla – provoz mechanismu | 106 | * kontakt vozidla s osobou, | 2 | 3 | 3 | 18 | mírné | * oprávnění pro řízení vozidla (řidičský průkaz přísl. skupiny), školení řidičů; * dodržování pravidel silničního provozu, bezpečnostních přestávek, pozornost, přiměřená rychlost atd.; * nezdržovat se za couvajícím vozidlem a v dráze couvání, rozhlédnout se před vstupem do komunikace; * zajištění odstaveného vozidla proti nežádoucí ujetí; * dodržování pracovního režimu; |  |
| Všeobecné – dopravní prostředky, mechanizace | Pohyb vozidla – provoz mechanismu | 107 | * upadnutí kola za jízdy, (skoronehoda ) | 1 | 3 | 2 | 6 | akceptovatelné | * správné a spolehlivé utažení a přitažení matic připevnění kol |  |
| Všeobecné – dopravní prostředky, mechanizace | Pohyb vozidla – provoz mechanismu | 108 | * ohrožení osob výfukovými plyny (obsahují CO) | 1 | 2 | 2 | 4 | akceptovatelné | * při provozování kompresorové soupravy v uzavřených prostorách zajistit dostatečný přívod vzduchu; |  |
| Všeobecné – dopravní prostředky, mechanizace | Pohyb vozidla – provoz mechanismu | 109 | * zasažení el. proudem při dotyku nebo přiblížení pracovního zařízení nakladače k vodičům venkovního vedení VN, VVN | 1 | 4 | 3 | 12 | mírné | * dodržování zákazu pracovat s nakladačem v ochranném pásmu el. vedení VN a VVN dostatečný odstup; * v případě kontaktu nakladače s venkovním el. vedením řidič musí zůstat v kabině, nesmí dovolit, aby se někdo ke stroji přiblížil, dokud se nepřeruší spojení nebo nevypne proud; |  |
| Všeobecné – dopravní prostředky, mechanizace | Pohyb vozidla – provoz mechanismu | 110 | * zachycení a vtažení končetiny pohybující se částí stroje, ; | 2 | 3 | 3 | 18 | mírné | * ochrana nebezpečných míst kryty popř. jinými ochrannými zařízeními; * činnosti při nutných činnostech v blízkosti nechráněných částí, např. seřizování provádět dle návodu k použití; * dodržování zakázaných činností, např. čistění za chodu; |  |
| Všeobecné – dopravní prostředky, mechanizace | Odstavení vozidla – mechanismu | 111 | * přimáčknutí osoby při předčasném, nežádoucím uvedení do chodu | 3 | 3 | 3 | 27 | mírné | * vyloučení nežádoucího, předčasného spuštění chodu stroje při čistění, údržbě, opravách a seřizování strojů vyjmutím klíčku ze zapalovací skříně; |  |
| Budovy | Odstavné a parkovací plochy | 112 | * náraz vozidla na osobu, přejetí osoby | 1 | 3 | 2 | 6 | akceptovatelné | * dodržování místního provozního bezpečnostního předpisu, případně dopravního řádu, je-li zpracován |  |
| Stavební stroje | Opravy, údržba vozidel | 115 | * opaření únikem páry a vystříknutím horké vody | 2 | 3 | 2 | 12 | mírné | * vyloučení otevření uzávěru plnícího hrdla chladící kapaliny, je-li motor vozidla horký |  |
| Stavební stroje | Opravy, údržba vozidel | 116 | * pád zvednutého vozidla pří výměně kola | 2 | 4 | 3 | 24 | mírné | * postavit zvedák o požadované nosnosti svisle pod zvedané vozidlo (při výměně předního kola pod podélník, při výměně zadního kola pod podvozek); * zvedák ukládat na únosný a dostatečně pevný podklad; |  |
| Stavební stroje | Opravy, údržba vozidel | 117 | * pád zvednuté sklápěcí korby, přiražení rukou, přimáčknutí, naražení hlavy ; | 2 | 4 | 3 | 24 | mírné | * zajištění zvednuté sklápěcí korby, velkoobjemové nástavby proti samovolnému poklesnutí pomocí zajišťovací tyče, její zasunutí na čep a postavení dolním koncem na podélník podvozku; |  |
| Stavební stroje | Opravy, údržba vozidel | 118 | * poleptání kyselinovou náplní aku-baterie, exploze plynů unikajících při nabíjení, údržbě apod., | 2 | 3 | 3 | 18 | mírné | * odvětrání, vyloučení zdroje iniciace, správný způsob kontroly elektrolytu, přípravy a manipulace |  |
| Stavební stroje | Opravy, údržba vodzicel – mechanismů | 119 | * pořezání o ostré hrany při ručním čistění; * popálení rukou; | 2 | 3 | 2 | 12 | mírné | * správné pracovní postupy, používání rukavic; * při práci v blízkosti rozpálených částí motoru, chladiče apod. provádět až po jejich vychladnutí; |  |
| Stavební stroje | Opravy, údržba vozidel – mechanismů | 120 | * popálení rukou pracovníka při manipulaci horkým olejem | 1 | 2 | 2 | 4 | akceptovatelné | * při výměně horkého oleje vyloučit přímý kontakt oleje s pokožkou starý olej vypouštět do připravené nádoby; |  |
| Stavební stroje | Opravy, údržba vozidel - mechanismů | 121 | * přitlačení a zachycení osoby pohybem částí mechanismu; * zachycení a vtažení končetiny pohybující se částí mechanimsu při opravách a seřizování hydraulického systému za chodu; * pád pracovníka z výšky při opravách, údržbě a čistění otočného ramene výložníku ve výšce; | 2 | 3 | 3 | 18 | mírné | * údržbu a čistění provádět jen za klidu a vyloučení nežádoucího, předčasného spuštění chodu stroje (po vyjmutím klíčku ze spínací skříňky v kabině podvozku vozidla i kabině svršku) (zvýšená opatrnost při nutné práci na hydraulickém systému za chodu, práce dvou osob vzájemně se dorozumívajících se smluvenými znameními; * jednotlivé mechanismy (výložník i jeho části) při čistění a opravách spustit na zem a/nebo do polohy, ve které jsou tyto mechanismy zabezpečené proti pádu, samovolnému pohybu a uvolnění; * použití prostředku osobního zajištění proti pádu při práci na svršku; |  |
| Stavební stroje | Poruchy vozidel - mechanismů | 122 | * výron a únik vysokotlaké hydraulické kapaliny a zasažení pracovníka; * ekologické škody | 2 | 2 | 3 | 12 | mírné | * udržování hydraulických mechanismů, vyloučení tření, ohýbání, kroucení a napínání hadic při pohybu hybných částí; * použití vhodných hadic, spojů, příchytek, upevnění; * správné nastavení pojistných ventilů; |  |
| Stavební stroje | Přípojná vozidla a zařízení | 123 | * přiražení, přitlačení končetin při zapojování a odpojování soupravy; * nežádoucí odpojení soupravy od tažného vozidla při přepravě na komunikacích; | 1 | 3 | 3 | 9 | akceptovatelné | * správné připojení závěsného zařízení na kouli ISO a v uzavřené poloze kulovou spojku aretovat; * při připojování tažného oje se závěsným okem o 40 mm správně výškově nastavit tažnou oj, po dotažení matice zajistit pérovými pojistkami, po spojení oje se závěsným zařízením zajistit čepem, za tažné vozidlo připojit pojistné lanko; |  |